## Slide 1
КОМПЬЮТЕРНАЯ АРХИТЕКТУРА · СЕМИНАР
Arm Memory Tagging Extension
Аппаратная защита памяти: обнаружение
пространственных и временных ошибок в Armv8.5-A
Armv8.5-A / Armv9 · Android & Linux · SYNC / ASYNC / ASYMM modes
Выполнил:
Чжун Цзяцзюнь

## Slide 2
Масштаб проблемы: нарушения безопасности памяти
70%
всех уязвимостей
в продуктах Microsoft
связаны с памятью
75%+
уязвимостей Android
— нарушения
безопасности памяти
500M+
строк C/C++ кода
только в Debian Linux
— наследие unsafe
Два класса нарушений памяти:
Spatial safety — выход за границы объекта (buffer overflow) Temporal safety — обращение к освобождённой памяти (use-after-free)

## Slide 3
Принцип работы MTE: механизм Lock & Key
УКАЗАТЕЛЬ (64-bit virtual address)
[ TAG: 4 bit ] [ адрес: 56 bit ]
ПАМЯТЬ (Normal Tagged Memory)
[ ALLOC TAG: 4 bit ] + 16 байт данных
✓ TAG совпал → доступ разрешён
✗ TAG не совпал → исключение (SIGSEGV)
Tag Granule = 16 байт
На каждые 16 байт памяти хранится
4-битный allocation tag (замок)
Top Byte Ignore (TBI)
Logical tag размещается в старшем
байте указателя — без расширения ABI
Новый тип памяти
«Normal Tagged Memory» — отдельный
тип в архитектуре Armv8.5-A

## Slide 4
Новые инструкции Armv8.5-A для MTE
Работа с тегами памяти
IRG
Генерация случайного тега в регистр
STG / STZG
Установка тега (с обнулением или без)
LDG
Чтение тега из памяти
ST2G / STZ2G
Двойные гранулы — эффективнее для крупных блоков
STGP
Запись данных и тега одновременно
Арифметика указателей / стек
ADDG / SUBG
Раздельная арифметика над адресом и тегом
SUBP(S)
56-битное вычитание (игнорирует тег)
GMI
Управление excluded-множеством тегов (IRG)
Системный уровень (только EL1+)
LDGM / STGM
Массовое чтение/запись тегов (kernel only)
STZGM
Быстрая инициализация + обнуление тегов
Плюс cache maintenance operations для тегов (работа с cache-линиями)

## Slide 5
Три режима работы MTE
SYNC
Synchronous
Overhead: ~5–25%
Применение: Разработка / Тестирование
▸ Точное исключение сразу при несовпадении
▸ Известна точная инструкция-нарушитель
▸ SIGSEGV с si_code SEGV_MTESERR
▸ Лучшая диагностика, выше overhead
ASYNC
Asynchronous
Overhead: ~1–2%
Применение: Продакшен (production)
▸ Несоответствие тегов копится в регистре
▸ Проверка при system call или context switch
▸ Точная инструкция неизвестна
▸ Минимальный overhead для прод-среды
ASYMM
Asymmetric
Overhead: 1–5%
Применение: Баланс точности и скорости
▸ Нагрузки: sync на reads, async на writes
▸ Компромисс между диагностикой и скоростью
▸ Не поддержан на всех процессорах
▸ Актуален для специфических паттернов доступа

## Slide 6
Что обнаруживает MTE: Spatial vs Temporal ошибки
Spatial Safety (пространственная)
Нарушение: объект accessed вне своих границ
Пример: buffer overflow на стеке
→ перезапись return address
→ основа ROP/stack smashing атак
Как MTE помогает:
✓ Аллокатор даёт соседним блокам разные теги
✓ Последовательный overflow = ВСЕГДА обнаружен
✓ «Дикий» (wild) доступ = вероятностно (1/16)
Temporal Safety (временная)
Нарушение: ссылка используется после free
Пример: use-after-free, use-after-return
→ перезапись function pointer vtable
→ основа type confusion атак
Как MTE помогает:
✓ При free() тег памяти меняется на новый
✓ Висячий указатель содержит старый тег
✓ Обращение → несовпадение → исключение

## Slide 7
Развёртывание MTE в программном обеспечении
Heap Tagging
Без перекомпиляции в динамически
слинкованных бинарях!
▸ malloc / free / calloc / realloc → модификация
▸ Linux kernel: tagged memory mapping
▸ Обработка SIGSEGV при tag mismatch
▸ Удаление тегов при syscall address space ops
▸ Memory copy/string функции: защита от overread
Stack Tagging
Требуется перекомпиляция!
▸ IRG при входе в функцию: случайный тег
▸ ADDG/SUBG: создание адресов на стеке
▸ Соседние объекты получают разные теги
▸ Alignment увеличивается до 16 байт
▸ Unchecked: SP-based immediate (статически верны)

## Slide 8
MTE vs ASan: производительность и покрытие
Chart: 
| ASan | HWASan | MTE SYNC | MTE ASYNC | MTE ASYMM
Замедление (×, меньше = лучше) | 2 | 1.45 | 1.2 | 1.02 | 1.05
Параметр | ASan | MTE ASYNC
Overhead CPU | ~2× | ~1–2%
Overhead RAM | +50–100% | <3%
Изменение кода | Recompile+инструмент | Heap: без перекомп.
Продакшен | Нет | Да
Точность диагностики | Точная | По потоку
Spatial ошибки | Да | Да
Temporal ошибки | Да | Да
* Данные: arXiv:2601.11786 (2026) — Pixel 8/9 & AmpereOne; до 6.64× на отдельных microbenchmarks (store-heavy)
MTE ASYNC достигает <2% overhead — приемлемо для продакшена

## Slide 9
Поддержка MTE: Android и Linux
2019
Armv8.5-A spec опубликована
(август 2019)
2021
Первые Armv9 CPU с MTE
(май 2021)
2023
Google Pixel 8 — первый
Android телефон с MTE HW
2025
Apple A19 (iPhone 17)
поддержка MTE
2026
arXiv:2601.11786 — первый
глубокий perf-анализ MTE
Android NDK MTE API
android_mallopt(M_BIONIC_SET_HEAP_TAGGING_LEVEL, ...)
SYNC — debug, ASYNC — release with protection
Linux Kernel поддержка
prctl(PR_SET_TAGGED_ADDR_CTRL, ...)
Системный уровень: mmap, SIGSEGV, context switch
Жизненный цикл продукта → конфигурация MTE:
Тестирование: SYNC + аккумуляция ошибок (не завершать процесс)
Продакшен: ASYNC + завершение при tag mismatch (баланс)
Адаптивно: После crash → рестарт в SYNC для диагностики

## Slide 10
Оптимизации и ограничения MTE
Рекомендации по оптимизации:
Записывать теги и данные вместе
STZGM для zero+tag: инициализация страниц OS одной инструкцией
Не переаллоцировать лишнее
Чрезмерный malloc/free усиливает overhead — теги пишутся даже для неиспользуемой памяти
Избегать больших стек-буферов
PATH_MAX-буферы — антипаттерн: выравнивание до 16 байт = впустую
Избегать over-allocation
Virtual address space без записей — дороже с MTE, чем без
Ограничения MTE:
Вероятностная защита
4 бита → 1/16 шанс совпадения тегов при 'диком' доступе
Не защита от алгоритм. уязвимостей
MTE не закрывает логические ошибки и вредоносный код
Стек требует перекомпиляции
И BTI + PAC для полной защиты stack pointer
Не все архитектуры
Только Armv8.5-A+. x86/RISC-V — без аналога в HW

## Slide 11
Итоги: Что даёт MTE архитектурно
01
Lock & Key на уровне HW: 4-битный тег на каждые 16 байт без изменения ABI
02
Три режима: SYNC (диагностика), ASYNC (~1-2% overhead, прод), ASYMM (баланс)
03
Heap tagging без перекомпиляции; stack требует BTI + PAC + recompile
04
Обнаруживает buffer overflow, use-after-free, use-after-return детерминировано или вероятностно
05
Реальные устройства: Pixel 8/9, AmpereOne, Apple A19 — широкое внедрение 2023–2025
Источники: Arm Whitepaper · AOSP docs · arXiv:2601.11786 · Project Zero Blog · Android NDK Guide

## Slide 12
Спасибо за внимание